电导率盐密测试产品特征

BY2010电导率盐密测试仪也称为直读式等值盐密度测试仪（盐密仪），专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式，读数直观。使用中文菜单，操作简单，大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池，方便野外现场测试。

BY2010电导率盐密测试仪遵照GB/T 16434-1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求，适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。

电导率盐密测试仪又被称为直读式盐密度测试仪、盐密度测试仪、便携式盐密测试仪、数显示盐密度测试仪、智能型盐密测试仪、数字式盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、智能电导盐密测试仪、绝缘子附盐密度测试仪、瓷瓶盐密测试仪、盐密度计

电导率盐密测试仪产品特征

1.直读式，绝缘子表面盐密度直接显示，同时显示电导率，并自动判断污秽等级，不用计算也不要标准。

2.采用进口标准铂电极，数据稳定可靠。

3.测量范围大。盐密测量范围为0.0001mg/cm²～9.9999mg/cm²。

4.仪器内置大容量充电电池，并带有电量显示功能。欠压自动关机，方便野外使用。

5.具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20℃时的取值，也可以补偿到我们需要的温度和无补偿测试。

6.测量数据准确，盐密分辨率0.0001位。

7.具有系统自动校验功能。开机自动校验，提高测量准确度。

8.采用标准菜单操作。操作简单易学，方便使用。

9.全量程自动切换。提高了测量各种低盐密度时的准确度。

10.中文带背光液晶显示。大屏幕中文菜单。

11.可以同时测量溶液的电导率、温度、等值盐密度等。

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!