交直流分压器产品使用注意事项

交直流分压器用于电力系统及电气、电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压，是阻容等电位屏蔽分压式高压测量装置。主要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的测量。

1．交直流分压器，打开铝合金箱，取出分压器筒、均压球、数字测量仪表及电缆线。

2．交直流分压器将有底座的分器筒安全可靠放置，依次装上第二节分压器筒及均压球。

3．在分压器底座“地线”接线柱上牢固地接上地线。

4．将被测高压引线与分压器顶端均压球牢固连接。

5．将电缆线的一端插入分压器的输出孔中，另一端插入测量仪表的电压测量孔中，注意插紧接牢。

6．根据所需测量的高压，选择测量仪表所掷位置。

7．加载高压并记录数据。

8．降压一段时间后，直到测量仪表显示为零时，主可拆除实验线路。

附：交直流分压器使用时应该注意哪些事项

1．本设备使用时周围不得有任何杂物，以免影响测量精度。

2．严格注意保持操作距离，确保操作安全。

3．检查各部位联接可靠，特别是地线的牢固联接。

4．测量完毕后直至仪表测量显示为零方可进入现场。

5．严禁超压使用，并注意表面的清洁，不使用时应放在阴凉干燥处。　分压器是现场测量用的仪器仪表，既可测量直流高压的平均值，又可测量交流高压的有效值，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，其内部采用电子元件，并且安装在盛满变压器油的绝缘筒中，从而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定、结构合理、易于携带、操作简单、显示直观等特点，因此它是现场测量的理想仪表。

交直流分压器是现场测量用的仪器仪表，既可测量直流高压，又可测量交流高压的，整个设备由分压器和测量仪表两部分组成。分压器采用平衡式等电位屏蔽结构，在*密封的绝缘筒内部采用电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好、性能稳定。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流高压发生器，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!