GM-5kV10KV15KV20KV可调高压数字兆欧表应用特点

GM-5kV/10KV/15KV/20KV可调高压数字兆欧表测试电压高，功率大，被测量对象往往又带有工频泄漏或感应上高压干扰电能，因此为了人身安全，使用该仪器首先一定要接好安全接地线！

该仪表在高压启动后，请不要采用人工放电方式检查仪表，在测试完毕后也应等待仪表自动放电使电压表回零后才进行例行安全需要的人工放电！因为短路放电的强烈电脉冲波有损被测对象的绝缘寿命，如果脉冲窜入仪表，也有损仪表内的集成电路！

该仪表是为了解决高压变电站、发电厂现场强干扰下对大型高压变压器、电机电器、远程电力电缆或埋设电缆等电气绝缘电阻特性的测试而设计研制。它亦可用于广泛领域的电气绝缘电阻特性测量。

1、GM-5kV/10KV/15KV/20KV可调高压数字兆欧表技术指标

| 型 号 | 测试电压 | 电压准确度 | 短路电流 |
| --- | --- | --- | --- |
| GM-5kV | 0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±（5%+10V） | ＞5mA |
| GM-10kV | 0.5、1、2.5、5、10kV | ±（5%+10V） | ＞5mA |
| GM-15kV | 1、2.5、5、10、15kV | ±（5%+10V） | ＞5mA |
| GM-20kV | 1、2.5、5、10、20kV | ±（5%+10V） | ＞5mA |

2、GM-5kV/10KV/15KV/20KV可调高压数字兆欧表量程与准确度

| 量 程（限压） | 电阻测量 有效范围 | 准 确 度 |
| --- | --- | --- |
| 20MΩ/500V | 0.5～19.99 MΩ | ±（5%+5字） |
| 200MΩ/1000V | 5.0～199.9 MΩ | ±（5%+5字） |
| 2GΩ | 0.05～1.999 GΩ | ±（5%+5字） |
| 20GΩ | 0.5～19.99 GΩ | ±（5%+5字） |
| 200GΩ | 5.0～199.9 GΩ | ±（10%+10字） |
| 2000GΩ | 50～1999 GΩ | ±（20%+10字） |

GΩ量程定标电压为2.5kV。
注：1999 GΩ量程为参考量程，用于相对湿度小于70％的干燥环境使用。
3. 抗电场*力：2mA（50/50Hz）。
4. 报时、报警功能：秒表显示zui大值为19分59秒。20分钟一循环。声响报点为15秒、60秒、每分钟。到点报短促声响，
电阻读数保持5秒，被测电阻低于量程下限，读数无效时以连续声报警。
5. 显示表：三位半LCD数字表头三个，分别显示测试电压、电阻、时间。
6. 供电:由内附1.2V/2000mAh镍氢可充电电池10节，共DC12V 供电。带交流（50/60Hz）220V接入口对电池充电或浮充电工作。
7. 使用环境：温度： 0～40℃，相对湿度：20～90%。
8. 外形尺寸、重量：315×240×155mm，5kg。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!