SXJS-异频介质损耗测试仪技术指标

产品特点：

◆SXJS-异频介质损耗测试仪内部使用了45HZ/55HZ异频电源，从根本上解决了现场抗干扰的难题。

◆全电子调压，输出电压连续可调。

◆内附高精密SF6标准电容，该电容tgδ不随温度、湿度等变化。

◆*的自激法测量全密封的CVT，可直接测试C1、C2的介质损耗。

◆大屏幕（240×128）菜单式操作，全新中文界面，使用非常方便。

◆多重保护，仪器能在高压短路、激穿、过压、过流及电压波动下快速切断高压。

SXJS-异频介质损耗测试仪技术参数：

1、使用条件： -5℃∽40℃ RH＜80%；

2、电 源： AC 220V±10% 频率无限制；

3、高压输出： 1KV∽10KV 每隔1kV，精 度： 5％，zui大电流： 140mA；容 量： 1000VA；

4、自激电源： AC 0V∽30V 45HZ/55HZ，zui大电流：1；

5、分 辨 率： tgδ: 0.001% Cx: 0.1pF；

6、精 度：tgδ范 围 精度（正、反接法）tgδ＜10% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)△ Cx :±(读数*1.0%

+1.0PF)，10%＜tgδ＜50% △ tgδ:±(读数*1.0%+0.040%)△ Cx :±(读数*1.0%+1.5PF)；

7、SXJS-异频介质损耗测试仪测量范围： tgδ<50% 15pF＜Cx＜100000 pF，10KV: Cx＜30000P1KV: Cx＜100000P，CVT测试： Cx＜

100000pF；

- 外型尺寸：470（L）×320（W）×390（H）    重 量：30 Kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有大电流发生器，耐电压测试仪，直流耐电压测试仪，直流电阻测试仪，真空滤油机等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!!